电脑切片机 YD-335  报价68000元

YD-335电脑切片机是本厂继YD-202，YD-1508系列之后推出的新产品，该切片机汇集本厂技术之精髓，采用国际先进的设计理念，更符合人体工程学设计，零部件主要采用进口：步进电机进给系统；高精度的交叉滚珠导轨；循环滚珠丝杠等精密部件使切片精度更高。该切片机是当前先进工艺的典范，是电子与机械的完美结合，更是组织切片学的又一新发展方向。

功能特点：

采用国际先进的进口步进电机驱动，切片精度高，运行平稳安静。

液晶屏中英文菜单控制切片厚度、修片厚度、切片记数及快进，快退和转换功能。

独特的样本回缩功能，避免了标本组织与切片刀逆向擦碰引起的损伤，使高

质量切片更流畅，同时延长了刀片使用寿命。

手轮可以在任意位置锁定，使切片工作更安全方便。

拆卸方便的废屑槽，使切片工作洁净卫生。

具有安全的报警系统。

主要技术参数:

定位系统：有0位指示        切片厚度设定范围：0-10um以1um 递进，

切片厚度范围：0-100um       10-20um 以2um递进，20-50um以5um递进，

样品最大水平移位：28mm                       50-100um以10um递进。

样本自动进给，自动回缩：12um     修片厚度范围：0-500um

修片调节最小分度值               样品最垂直平移位：60mm

最大切片截面：50×45 mm         切片调节最小分度值：1um

尺寸：520×450×300mm           切片精度：±5％

仪器使用环境温度：0—40          输入电源：AC220V/110V   频率50/60Hz

大容量碎屑槽

(电脑快速冷冻、石蜡切片　一机两用)