掌中宝迷你离心机

超前设计、灵巧多用、低价位、高性能！

全模具化超强注塑成型，配备多种离心转子，

适用于1.5m ML、0.5 ML、0.2 ML离心管和PCR用0.2ML8排离心管，

完全取代进口产品，人性化的开关设计（按上盖即转，打开盖子即停）

全透明拱形上盖，多转子配备，充分体现“以人为本、服务科研”的全新理念。

LX-200

技术指标：

转速：7000rpm  离心力：2000G     电源：220V 50Hz      功率：15W

转子：1.5ML×6，0.5ML（套管）×6，0.2ML（套管）×6，0.2ML×8×2（直排管）

LX-300

转速：10000rpm  电源：220V  50Hz     功率：30W

转子：1.5ML×6 0.5ML（套管）×6  0.2ML（套管）×6  0.2ML×8×2（排管）

外型尺寸：185×160×120mm

掌上迷你离心机

适合2ML、1.5m ML、0.5 ML、0.2 ML离心管的离心、沉淀及管壁或管盖上甩下试剂，

亦可用于0.2ML8排离心管的使用。

配备的8孔角转子为国内独创，专为您的实验而设想；

独特的三重防水开关设计，为您增加了三重安全保险；

创新的电机卡口设计，使您在调换转子时轻松、方便、安全、快捷；

稳重的橡胶底座，采用金属色裹技术，使仪器工作时稳定不移动。

LX-400

技术指标：

转速：6000rpm    电源：220V  50Hz     功率：30W

外型尺寸：160×152×115mm

转子：2ML×81.5ML×8，0.5ML×8，0.2ML×8，0.2ML×8×2（直排管）

配置：8孔角转子1个，0.2ML8排管转子1个，0.5ML适配器10只，0.2ML适配器10只；

LX-500

转速：12000rpm   电源：220V  50Hz     功率：30W

外型尺寸：160×152×115mm

离心量：2ML×81.5ML×8，0.5ML×8，0.2ML×8，0.2ML×8×2（直排管）

配置：8孔角转子1个，0.2ML8排管转子1个，0.5ML适配器10只，0.2ML适配器10只；

手掌型离心机LX-100

电源：220V  50Hz  功率：30W     转速：3000rpm

离心量：1.5ml×6，0.5ml（套管）×6，0.2ml（套管）×6

外型尺寸：120×100mm