分子杂交炉

型号

FZ-A、FZ-B、FZ-C

主要技术参数

·温度控制：室温～99.9℃ LED显示

·可调节的转速控制：0～20rpm(旋转)

0～65rpm(跷板)

0～200rpm(水平回转)

·不锈钢内胆与杂交管支架，不锈钢托盘

·可放30×250mm或35×200mm杂交管6支

·配置跷板式或水平回转式作洗涤脱色，振荡之用有效节省空间

·外型尺寸：710×420×510(mm)

注：FZ-A为旋转＋翘板

FZ-B为旋转

FZ-C为旋转＋水平回转，其余参数相同

出厂价

FZ-A    11280元

FZ-B    10500元

FZ-C    11960元