DHG系列鼓风干燥箱——微电脑带定时

用途概述

采用先进的激光、数控加工设备生产的产品，供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘培熔蜡、灭菌用。

产品特点

1、箱体内均采用镜面不锈钢弧氩焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖。

2、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑PID温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。

3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成，使工作室内温度均匀。

4、采用新型的合成硅密封条，能长期在高温运行，使用寿命长，便于更换。

5、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。

6、独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外（选配件）。

7、可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）

技术参数

*注：带“A”为镜面不锈钢内胆，不带“A”为镀锌板

| 名称 | 9030A (101－0) | 9070A (101－1) | 9140A (101－2) | 9240A (101－3) | 9420A (101－4) | 9620A | 9920A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ |
| 控温范围 | RT+10～200℃/RT+10～250℃ |
| 恒温波动度 | ±1℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 工作环境温度 | ＋5～40℃ |
| 输入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 6000W |
| 容积 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
| 定时范围 | 1～9999min |
| 内胆尺寸(cm) | 34×32×32 | 45×40×45 | 55×45×55 | 60×50×75 | 60×58.5×135.5 | 84×60×135.5 | 100×60×160 |
| 外形尺寸(cm) | 62×53×49 | 74×61.8×63 | 84×67×73 | 88×72×93 | 78×75×188 | 98×80×188 | 114×80×215 |
| 载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 4块 | 4块 |
| 出厂价(元) | 2690 | 3590 | 4890 | 6090 | 13900 | 15900 | 26900 |

技术参数

| 型号 | 9015A 9035A | 9055A | 9075A | 9145A | 9245A | 9425A | 9625A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | AC220V 50HZ | AV380V 50HZ |
| 控温范围 | RT+10～300℃ |
| 恒温波动度 | ±1℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 输入功率 | 600W/850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 3500W | 4000W |
| 定时范围 | 1～9999min |
| 容积 | 16L/30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L |
| 内胆尺寸(cm) | 25×26×25 34×32×32 | 42×39.5×35 | 45×40×45 | 55×45×55 | 60×50×75 | 60×58.5×135.5 | 84×60×135.5 |
| 外形尺寸(cm) | 53×48×42 62×53×49 | 72×59×52 | 74×61.8×63 | 84×67×73 | 88×72×93 | 78×75×188 | 98×80×188 |
| 出厂价(元) |  |  |  |  |  |  |  |
| 载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 4块 |

选购件：

1、智能型程序液晶温度控制器    ¥1000元

2、嵌入式打印机/打印机         ¥1500元/3500元

3、独立限温控制器              ¥250元

4、RS485接口和通讯软件         ¥600元