HWS系列电热恒温水浴锅——微电脑控制（带定时）

用途概述

供大专院校、工矿企业和科研单位等作精密恒温和辅助加热之用。

产品特点

1、采用不锈钢内胆，烧杯孔可任意改变大小。

2、高精度微电脑控温仪控温，控温精确可靠。

3、超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护。

技术参数

| 型号 | HWS12 | HWS24 | HWS26 | HWS28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | AC220V 50HZ |
| 消耗功率 | 500W | 1000W | 1500W | 2000W |
| 控温范围 | RT+5～99℃ |
| 怛温波动度 | ±0.5℃ |
| 跟踪报警 | ±2℃ |
| 定时范围 | 1—999min |
| 容积 | 4.9L | 9.9L | 14.8L | 19.8L |
| 内胆尺寸（mm） | 150×300×110 | 300×300×110 | 450×300×110 | 600×300×110 |
| 备注 | 二孔 | 双列四孔 | 双列六孔 | 双列八孔 |
| 出厂价（元） | 990 | 1190 | 1390 | 1590 |

选购件：

1、智能型程序液晶温度控制器    ¥1000元

2、RS485接口和通讯软件         ¥600元

电热恒温油浴锅——可配磁力搅拌

最新一代油浴锅是抗腐蚀不锈钢与微电脑的完美结合，提供给您最好的安全性和稳定性，而且操作方便和简单。

产品特点

1、微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，带定时；

2、外壳和内胆均采用不锈钢、防腐蚀，易清洁；

3、超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护，不发生意外。

4、微电脑伺服控制搅拌转速，确保在搅拌粘度不断变化的情况下转速保持恒定（带磁力搅拌的油浴锅具有此功能）

5、磁力搅拌输出扭力大，使得油浴锅内的温度更加精确和均匀。

技术参数

| 型号 | DU-20 | DU-20G | DU-30 | DU-30G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | AC220V 50HZ |
| 消耗功率 | 1000W | 1000W | 2000W | 2000W |
| 控温范围 | RT+20～200℃ |
| 怛温波动度 | ±0.5℃ |
| 跟踪报警 | ±2℃ |
| 定时范围 | 1—9999min |
| 容积 | 12L | 12L | 20L | 20L |
| 内胆尺寸（mm） | 250×250×200 | 250×250×200 | 400×250×200 | 400×250×200 |
| 出厂价（元） | 4290 | 5990 | 5790 | 7790 |

注：DU-20G和30G带磁力搅拌。

选购件：

1、智能型程序液晶温度控制器    ¥1000元

2、RS485接口和通讯软件         ¥600元