品名：电加热手提式灭菌器（蝶型螺母开盖型）
型号：YXQ-SG46-280S

应用范围：
灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备，适用于医疗卫生事业、科研、农业等单位，对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌，是理想的设备。

产品特点：
电加热方式
锅体，内胆均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀
超压自泄
双刻度二类计数压力表
自涨式密封圈
低水位电热管

技术参数：
型号：YXQ-SG46-280S
容积：18L
功率：2KW
电源：220V±10%  50Hz±2%
最高工作/设计温度：126℃/128℃
最高工作/设计压力：0.142MPa/0.165MPa
灭菌室尺寸(mm)：Φ280×290
外形尺寸(mm)：D=390, H=530

品名：立式压力蒸汽灭菌器
型号：YXQ-LS-50A

应用范围：
灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备，适用于医疗卫生事业、科研、农业等单位，对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌，是理想的设备。

产品特点：
自控型
专利技术：手轮式快开门安全连锁装置结构
外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀
微电脑智能化自动控制
压力安全联锁装置，超温自动保护装置
自涨式密封圈，自动排放冷空气
高低水位报警，断水自控
超压自泄
内循坏排汽式，带3升集气瓶
灭菌终了可设自动排气、蜂鸣器提醒，自动停机
标配样品测试孔
三种模式控制：a.加热-灭菌-快排汽 b.加热-灭菌-慢排气 c.加热-灭菌-不排汽
选配：打印机
     熔化-保温功能（熔化温度60~98℃，时间范围0~999分钟；保温温度40~60℃，时间范围0~999分钟）
★医用型增配一道压力保护装置

技术参数：
型号：YXQ-LS-50A
容积：50L
功率：2.7KW
电源：220V±10%  50Hz±2%
最高工作/设计温度：135℃/138℃
最高工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa
定时范围（分钟）：0-120
内腔尺寸(mm)：Ф300×680
提篮尺寸(mm)：Ф280×210×3个
外形尺寸(mm)：525×440×1080