JYD系列智能超声波细胞粉碎机，他设计精良、外型美观、操作简便、工作稳定、性能可靠。采用单片机控制技术和锁相环频率自动跟踪，具有超声波发射功率超载自动调整和超温保护及报警功能，可存储10套程序数据，掉电数据保存可达100年。该机是一种利用超声波在液体中产生空化效应的多功能、多用途仪器；用于各种动植物细胞、病毒细胞、细菌及组织的破碎，同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡清洗及加速化学反应等。该机已被广泛用于生物化学、微生物学、药理学、物理学、动物学、农学、医学、制药等领域的教学、科研、生产。目前已在德国、美国实验室应用。

| 型号 | 功率 | 随机ф | 可选变辐杆ф | 破碎容量ML | 占空比 | 电源(V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JYD-150 | 150 | 6 | 2、3、6、8 | 0.5-100 | 0.1-99.9 | 220V |
| JYD-250 | 250 | 6 | 3、6、8、10 | 0.5-200 | 0.1-99.9 | 220V |
| JYD-650 | 650 | 6或8 | 2、3、6、8、10、15 | 0.5-500 | 0.1-99.9 | 220V |
| JYD-900 | 900 | 10 | 2、3、6、8、15、20 | 0.5-600 | 0.1-99.9 | 220V |
| JYD-1200 | 1200 | 15或20 | 10、15、20、25 | 50-1000 | 0.1-99.9 | 220V |
| JYD-1800 | 1800 | 25 | 15、20、25 | 550-1200 | 0.1-99.9 | 220V |

1.功率：W

2.随机变幅杆：ф

3.可选变幅杆：ф

4.破碎容量：ML

5.工作次数：0－99次（可调）

6.超声时间：0－99秒（可调）

7.间隙时间：0－99秒（可调）

8.功率调整：额定功率的0－99％

9.温度设定范围：0－99℃

10.时间控制精度：1S±0.1％

11.温度控制精度：±1℃

12.占空比：见表

13.工作电压：220VAC±5%.50Hz

14.工作环境温度：0－55℃

15.相对湿度：≤85％

16.大气压力：86－106Kpa

17.主机重量：10Kg

18.主机体积：357×304×145MM（型号不同，有差别）