2XZNF系列耐腐蚀真空泵

2XZNF型系列耐腐蚀真空泵采用国内特制的不锈钢材料，又采用特制的耐腐蚀、耐油、耐高温的橡胶材质而制成的真空泵，是目前在市场上所供应的真空泵使用寿命的5倍以上。该产品不因任何有腐蚀性气体的限制而改变其性能，对经常在化工制药系统、电子行业、高教实验室、科研所等各行业因抽有腐蚀性气体引起的腐蚀而导致真空泵机体损坏使之实验产品半途而废等引起的严重损失。所以2XZNF型系列耐腐蚀真空泵就可以避免此损失，它具有很强的抗腐蚀性和耐用性。

特点

该产品具有使用广泛、操作简单、使用方便、体积小、噪音低、寿命长、外形美观、很强的抗腐蚀性和耐用性等优点，填补了国内空白。

主要参数

| 参数/型号 | 2XZNF-0.25 | 2XZNF-0.5 | 2XZNF-1 | 2XZNF-2 | 2XZNF-4 | 2XZNF-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽气速率(L/s) | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 极限压力(Pa) | 6×10-¹ | 6×10-2 |
| 转速(r/min) | 1400 |
| 电动机功率(Kw) | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 |
| 工作电压(v) | 220 | 220 | 220 | 220/380 | 220/380 | 380 |
| 进气口口径(mm) | 内径 | 10 | 16/8 | 16/8 | 25/8 | 25/8 | 40 |
|  | 外径 | 15 | 21/11 | 21/11 | 31/11 | 31/11 | 45 |
| 用油量 | 0.3 | 0.4 | 0.42 | 0.48 | 0.55 | 0.7 |
| 温升(℃) | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 |
| 噪声（dB） | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 75 |
| 外型尺寸(mm) | 长 | 403 | 447 | 469 | 474 | 514 | 565 |
|  | 宽 | 130 | 168 | 168 | 168 | 168 | 200 |
|  | 高 | 240 | 260 | 260 | 282 | 282 | 342 |
| 质量(kg) | 16 | 20 | 22 | 27 | 30 | 55 |