GL-10C高速冷冻离心机

用途概述

GL-10C高速冷冻离心机采用法国泰康机组，驱动采用变频无刷电机，整机微机控制。液晶显示，设定参数，离心数据，清晰可见，具有效率高、分离效果好、运行平稳、噪音小、离心控温精度高等特点。运行时电子门锁自动将门锁住，安全可靠。

适用于医院、实验室，鞥掺和科研单位对放射免疫，生物制品，血液制品，化学制品的分离沉淀和浓缩。

技术参数

| 最高转速 | 10000rpm（转/分） |
| --- | --- |
| 最大相对离心力 | 12897(×g) |
| 温度范围 | -5℃—30℃ |
| 温度精度 | ±2℃ |
| 定时范围 | 0min～99min |
| 噪音 | <70dB |
| 电源 | 220V 50Hz 1.5KW |
| 外形尺寸 | 500×590×780mm(L×W×H) |
| 重量 | 85kg |

| 型号 | 产品名称 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 转子名称 | 规格容量 | 出厂价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GL-10C | 高速冷冻离心机 进口制冷机组 变频电机电脑控制 | 10000转/分 | 12897×g |  | 单机 | 39000 |
| 1号 |  | 10000转/分 | 11000×g | 角式 | 5ml×12 | 3000 |
| 2号 |  | 10000转/分 | 12897×g | 角式 | 10ml×12 | 4000 |
| 3号 |  | 10000转/分 | 10956×g | 角式 | 50ml×6 | 8000 |
| 4号 |  | 8000转/分 | 6628×g | 角式 | 100ml×6 | 10000 |