BSZ-2型自动双重纯水蒸馏器  报价2500元

产品特点

1.仪器双重安全保护装置，清洗水垢操作更简单，经过改进的加热管更耐用。

2.首创全电子控制技术，并已应用到产品更新换代，使仪器的操作部件、外接的探测部件、机箱金属件和人体可能触及的各个部位（除电源线外）都远离220V强电的危险；

3.第一蒸馏的横式烧瓶有排放嘴,以利清洗水垢；

4.双重防干烧保护；

5.“第二蒸”电源可根据水位高低自动开关；

6.长期不用，只要关闭电源开关即可。

技术参数

每小时出水量：1600mL

石英加热管功率：1500W×2

电源：220V/50Hz

水电导率：2MΩ-cm(单蒸时0.52MΩ-cm,用蒸馏水时水电导率更高)

外形尺寸:700×455×300mm