阿贝折射仪 2WAJ

描述：

测定液体或固体的折射率nD、平均色散nF-nC和蔗糖溶液（Brix）。是制糖、制药、食品、石油、化工生产、科研教学部门的检测分析。

特点：

目视瞄准，光学度盘读数；体积小巧，携带便利；可接恒温水浴。

主要技术参数：

| 测定范围（nD） (Brix) | 1.3000-1.7000 0-95% |
| --- | --- |
| 测量准确度(nD) | ± 0.0002 |
| 目镜放大倍数 | 2× |
| 读数放大倍数 | 30× |
| 质量（净重） | 2.6kg |
| 外表尺寸（长、宽、高） | 27cm×18cm×37cm |

比较测色仪(色度仪) WSL-2

描述:

可应用于油脂、香料、粮食、食品、果酱、塑料、纺织、橡胶等物质颜色的测量。

特点：

通过目视颜色匹配法用国际公认的罗维朋色标度来测量各种透射或反射样品的色度。颜色测量精确方便。

主要技术参数

| 测量范围 | 红色R0.1-R79.9罗维朋单位 黄色Y0.1-Y79.9罗维朋单位 蓝色B0.1-B49.9罗维朋单位 中信色泽N0.1-N3.9罗维朋单位 |
| --- | --- |
| 最小读数 | 0.1罗维朋单位 |
| 质 量 | 7kg |
| 电 源 | 220V±22V 50Hz |
| 外 形 | 640mm×440mm×300mm |