电热恒温培养箱（改进型）

用途概述

供大专院校、生物、农业、科研等部门作储藏菌种、生物培养，进行科研的必须设备。

产品特点

1、微电脑控制器，带定时，使用稳定可靠。（可选智能型程序液晶温度控制器）

2、箱门内层有一层玻璃门，观察方便明了，玻璃门打开时，微风循环和加热自动停止，无温度过冲之弊。

3、镜面不锈钢内胆，电热膜加热方式，加热速度快，是箱内被均匀的加热。

4、循环风扇速度自动控制，避免了试验过程中由于速度过快而导致样品的挥发。

5、独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。（选配）

6、可配打印机或RS485接口，可连接打印机和计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）

技术参数

| 型号 | DHP-9012 | DHP-9032 | DHP-9052 | DHP-9082 | DHP-9162 | DHP-9272 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | AC220V 50HZ |
| 控温范围 | RT+5-65℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 工作环境温度 | ＋5～35℃ |
| 输入功率 | 180W | 200W | 250W | 350W | 550W | 700W |
| 容积 | 16L | 35L | 50L | 80L | 160L | 270L |
| 载物托架 | 2块 |
| 定时范围 | 1～9999min |
| 内胆尺寸（cm） | 25×26×25 | 34×32×32 | 41.5×36×35.5 | 50×40×40 | 50×50×65 | 60×60×75 |
| 外形尺寸（cm） | 53×48×42 | 62×49×49 | 69×50×50 | 78×53×56 | 79×63×81 | 89×74×91 |
| 价格（元） | 2280 | 2680 | 2880 | 3790 | 4990 | 6390 |

选购件：

1、智能型程序液晶温度控制器    ¥1000元

2、嵌入式打印机/打印机         ¥1500元/3500元

3、独立限温控制器              ¥250元

4、直径25mm测试孔             ¥300元

5、RS485接口和通讯软件         ¥600元