冷冻切片机 YD-202A III

YD-202A III电脑快速冷冻石蜡两用切片机是由 YD-202A轮转式切片机和冷冻系统两部分组成。该机的冷冻系统采用大功率半导体温差致冷原理，先进的纳米材料和液晶显示，有设置温度，实际温度，自动恒温控制，自动报警系统，有记忆功能，自动回缩和自动除霜功能，自动切片计数功能，快速修片功能，提高工作效率。手轮可以任意位置锁住　样品夹头可以快速互换。既能快速冷冻进行冷冻切片,同时能进行常规的石蜡切片。是生物组织学和临床病理学的理想产品。

主要技术参数；

切片厚度范围：1-25um

切片调节最小分度值：1um

最大切片截面：40×30mm

冷冻台最大面积：45×40mm

尺寸：335×350×300mm

方便清洁的密封箱形罩，防止了意外碰撞的灰尘和污染

刀座可以前后、横向移动，（便于切片与修片）丝杆行程限位报警

切片计数，有液晶显示切片数量。冷冻台最大温差≥60℃  冷冻最大温差≥50℃

冷刀与刀背成45℃角切片，角度越小更易沾片。

冷刀冷台同屏分别显示预置温度和实时温度。

具有记忆、省电功能，运行后自动保留设置温度；自动恒温

除霜温度显示，除霜后自动恢复致冷工作状态致冷速度4-8分钟就可达切片温度。