YDS贮存型液氮生物容器

该系列产品容积较小，是为需要经常性地靠人工转移或者运输保存的生物样品，特别是山区用户使用而设计。具有小巧轻便、易于携带、静态液氮日蒸发损失率低、使用经济的优点。

产品主要特点：

●采用高强度铝合金制造，产品质量轻。

●可灵活转动的铰链式提把（ YDD-5-200 除外），易于携带。

●可按用户需求，另配可锁扣的防护盖，以保护容器内贮存的样本的安全（限Φ 30 、Φ 50 和Φ 80 口径的容器）。

●可编号的提筒，方便辨认和独立存取贮存的样本。

●高真空多层绝热设计，提供不低于五年的真空质量保证。

| 产品型号 | 单 位 | YDS-1 | YDS-1 -30 | YDS-2 -30 | YDS-3 | YDS-5 -200 | YDS-6 | YDS-10 | YDS-10 -80 | YDS-10A | YDS-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 几何容积 | L | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.15 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 |
| 空 重 | k g | 1.8 | 2.0 | 2.9 | 3.4 | 5.3 | 5.0 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.0 |
| 满 重 | k g | 2.6 | 2.8 | 4.6 | 5.9 | 9.3 | 9.9 | 14.3 | 14.6 | 14.9 | 17.5 |
| 颈管直径 | ㎜ | 50 | 30 | 30 | 50 | 200 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 |
| 外 径 | ㎜ | 180 | 180 | 217 | 224 | 287 | 287 | 303 | 303 | 287 | 303 |
| 高 度 | ㎜ | 320 | 320 | 365 | 425 | 325 | 445 | 530 | 545 | 600 | 615 |
| 静态液氮 日蒸发量 | 合格品 | L/d | 0.125 | 0.077 | 0.077 | 0.126 | 2.50 | 0.125 | 0.125 | 0.217 | 0.103 | 0.124 |
|  | 优等品 | L/d | 0.10 | 0.067 | 0.067 | 0.105 | 1.667 | 0.10 | 0.103 | 0.175 | 0.091 | 0.103 |
| 静态液氮 保存期 | 合格品 | D | 8 | 13 | 26 | 25 | 2 | 48 | 80 | 46 | 97 | 105 |
|  | 优等品 | D | 10 | 15 | 30 | 30 | 3 | 60 | 97 | 57 | 110 | 126 |
| 提筒外径 | ㎜ | 38 | 26 | 19 | 38 | — | 38 | 38 | 60 | 38 | 38 |
| 提筒高度 (单层/双层) | ㎜ | 120 | 120 | 120 | 120 | — | 120 | 120 | 120 | 120/276 | 120/276 |
| 提 筒 数 量:n | Nos | 1 | 1 | 3 | 3 ～ 6 | — | 3 ～ 6 | 3 ～ 6 | 3 ～ 6 | 3 ～ 6 | 3 ～ 6 |
| 细管容量(单层) | 0.5 ml | 132 | 52 | 90 | 132×n | — | 132×n | 132×n | 340×n | 132×n | 132×n |
|  | 0.25ml | 298 | 110 | 204 | 298×n | — | 298×n | 298×n | 764×n | 298×n | 298×n |
| 细管容量(双层) | 0.5 ml | — | — | — | — | — | — | — | — | 214×n | 214×n |
|  | 0.25ml | — | — | — | — | — | — | — | — | 472×n | 472×n |

小容积、大口径液氮生物容器系列产品具有容积小、口径相对较大的特点，适用于短期保存液氮，且需要经常进行操作的场合，如短期保存较大体积的生物制品，或者利用液氮对零部件、元器件进行深冷处理等。  具有体积较小、易于携带的优点。

该系列产品技术参数表：

| 型 号 | 容积 （L） | 空重 （kg） | 口径 (mm) | 外径 (mm) | 高度 (mm) | 液氮日蒸发量（L/d） | 保存期（d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格品 | 优等品 | 合格品 | 优等品 |
| YDS-10-125 | 10.0 | 7.2 | 125 | 303 | 545 | 0.71 | 0.56 | 14 | 18 |
| YDS-13-125 | 13.0 | 7.9 | 125 | 303 | 620 | 0.72 | 0.57 | 18 | 23 |
| YDS-15-125 | 16.0 | 8.9 | 125 | 355 | 610 | 0.38 | 0.31 | 42 | 52 |

该系列产品容积适中，是为需要在静态条件下，室内长期贮存生物样本或者液氮的用户提供最佳选择。具有静态液氮日蒸发损失率低、使用更经济的优点。

产品主要特点：

●采用高强度铝合金制造，产品质量较轻。

●可按用户需求，另配可带锁的容器盖，以保护容器内贮存的样本的安全（限Φ 50 、Φ 80 和Φ 125mm 口径）。

●可编号的提筒，方便辨认和独立存取贮存的样本。

●高真空多层绝热设计，提供不低于五年的真空质量保证。

●不适宜在盛装液氮后长途运输使用或者经常性倾倒。

| 产品型号 | 单 位 | YDS-15 | YDS-16 | YDS-20 | YDS-26 | YDS-30 | YDS-30-80 | YDS-30-125 | YDS-30-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 几何容积 | L | 16.0 | 17.0 | 20.0 | 26.0 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 空 重 | k g | 8.2 | 8.8 | 11.4 | 12.5 | 12.6 | 13.5 | 14.0 | 15.5 |
| 满 重 | k g | 21.2 | 22.5 | 27.6 | 33.6 | 38.1 | 39.0 | 39.5 | 41.0 |
| 颈管直径 | m m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 125 | 200 |
| 外 径 | m m | 355 | 355 | 409 | 409 | 446 | 446 | 446 | 446 |
| 高 度 | m m | 600 | 620 | 655 | 700 | 670 | 680 | 690 | 680 |
| 静态液氮 日蒸发量 | 合格品 | L/d | 0.127 | 0.128 | 0.124 | 0.131 | 0.131 | 0.223 | 0.358 | 0.685 |
|  | 优等品 | L/d | 0.102 | 0.103 | 0.099 | 0.107 | 0.107 | 0.181 | 0.289 | 0.563 |
| 静态液氮 保 存 期 | 合格品 | d | 126 | 133 | 161 | 198 | 240 | 141 | 88 | 46 |
|  | 优等品 | d | 157 | 165 | 202 | 244 | 295 | 174 | 109 | 56 |
| 提筒外径 | m m | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 60 | 97 | — |
| 提筒高度 (单层/双层) | m m | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | — |
| 提筒数量:n | Nos | 3 ～ 6 | 3 ～ 6 | 3 ～ 6 | 3 ～ 6 | 3 ～ 6 | 3 ～ 6 | 3 ～ 6 | — |
| 细管容量(单层) | 0.5 ml | 132×n | 132×n | 132×n | 132×n | 132×n | 340×n | 854×n | — |
|  | 0.25ml | 298×n | 298×n | 298×n | 298×n | 298×n | 764×n | 1992×n | — |
| 细管容量(双层) | 0.5 ml | — | 214×n | 214×n | 214×n | 214×n | 550×n | 1508×n | — |
|  | 0.25ml | — | 472×n | 472×n | 472×n | 472×n | 1290×n | 3324×n | — |

该系列产品容积较大，容器口径相对也较大，主要是为需要在静态条件下大容量地贮存生物样本的用户提供最佳选择。同时，较大的口径容器也能满足科研领域或者机械加工行业内进行深冷处理、深冷装配的需要。

产品主要特点：

●采用高强度铝合金制造。

●YDS-120-216、YDS-120-315产品外壳采用旋压技术成形，焊缝少，美观性强，同时产品的真空漏率更能得到保证。

●可按用户需求，另配可带锁的防护盖，以保护容器内贮存的样本的安全（限Φ 50 、Φ 80 、125和Φ 127mm 口径的容器）。

●可编号的提筒，方便辨认和独立存取贮存的生物样本。

●高真空多层绝热设计，提供不低于五年的真空质量保证。

●不能在盛装液氮后作长途运输使用或者经常性倾倒。

| 产品型号 | 单 位 | YDS-35 | YDS-35 -80 | YDS-35 -125 | YDS-35 -200 | YDS-47 -127 | YDS-60 -200 | YDS-120 -216 | YDS-120 -315 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 几何容积 | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47.0 | 63.0 | 121.0 | 125.0 |
| 空 重 | k g | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 15.7 | 19.0 | 32.0 | 45.0 | 50.0 |
| 满 重 | k g | 43.2 | 43.7 | 44.2 | 44.4 | 57.0 | 82.9 | 142.8 | 151.0 |
| 颈管直径 | m m | 50 | 80 | 125 | 200 | 127 | 200 | 216 | 315 |
| 外 径 | m m | 473 | 473 | 473 | 473 | 500 | 560 | 610 | 610 |
| 高 度 | m m | 670 | 680 | 690 | 675 | 675 | 900 | 1000 | 1000 |
| 静态液氮 日蒸发量 | 合格品 | L/d | 0.131 | 0.223 | 0.366 | 0.683 | 0.448 | 0.90 | 0.992 | 1.645 |
|  | 优等品 | L/d | 0.107 | 0.19 | 0.289 | 0.563 | 0.379 | 0.768 | 0.917 | 1.33 |
| 静态液氮 保 存 期 | 合格品 | d | 270 | 159 | 97 | 52 | 105 | 70 | 122 | 76 |
|  | 优等品 | d | 333 | 187 | 123 | 63 | 124 | 82 | 132 | 94 |
| 提筒外径 | m m | 38 | 60 | 97 | — | 103 | — | 107×134 （方形） | — |
| 提筒高度 （单层/双层） | m m | 120/276 | 120/276 | 120/276 | — | 120/276 | — | 403 | — |
| 提筒数量：n | Nos | 3 ～ 6 | 3 ～ 6 | 3 ～ 6 | — | 3 ～ 6 | — | 6 | — |
| 细管容量（单层） | 0.5 ml | 132×n | 340×n | 854×n | — | 1117×n | — | — | — |
|  | 0.25 ml | 298×n | 764×n | 1992×n | — | 2341×n | — | — | — |
| 细管容量（双层） | 0.5 ml | 214×n | 550×n | 1508×n | — | 1784×n | — | — | — |
|  | 0.25 ml | 472×n | 1290×n | 3324×n | — | 3934×n | — | — | — |