制冷和加热循环槽系列

用途概述

新一代恒温水浴系统，集公司多年设计和生产经验，引进消化德国技术，主要零部件均采用进口产品，具有高质、可靠、稳定等特点，广泛地适用于石油、化工、医药、生命科学、计量、轻工和科研等领域。

产品特点

1、配有强力压力吸入泵，为外设槽提供恒温源。

2、配有外置浴槽相连接的连接口。

3、智能化微电脑温度控制稳定，精度高，环保型制冷剂，压缩机、循环泵等关键零部件均采用进口产品。

4、超温、低温声光跟踪报警和液位保护功能，使样品得到可靠保护，不发生意外。

5、可连接打印机、485通讯接口或USB数据转移接口（U盘），用电脑和打印机记录温度和时间曲线，为试验过程数据存储与回放提供有力保证。（选配）

技术参数

| 型号 | 温度范围 | 精度 | 开口尺寸(mm)W×D×H | 充液体积 | 电压 | 泵(流量) | 输入功率 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MP-10C | -10-100℃ | ±0.2 | 150×160×150 | 4.5L | 220V 50HZ | 4L/m | 2000W | 9800 |
| MP-20C | -20-100℃ |  |  |  |  |  |  | 10800 |
| MP-30C | -30-100℃ |  |  |  |  | 10 L/m |  | 13800 |
| MP-40C | -40-100℃ |  |  |  |  |  |  | 16800 |
| MP-50C | -50-100℃ |  |  |  |  |  |  | 26800 |
| MPG-10C | -10-100℃ |  | 240×170×200 | 13L |  | 4L/m |  | 13800 |
| MPG-20C | -20-100℃ |  |  |  |  |  |  | 15800 |
| MPG-40C | -40-100℃ |  |  |  |  | 10 L/m |  | 19800 |
| MPG-50C | -50-100℃ |  |  |  |  |  |  | 29800 |
| MPE-20C | -20-100℃ | ±0.02 |  |  |  | 15 L/m |  | 24800 |
| MPE-30C | -30-100℃ |  |  |  |  |  |  | 29800 |
| MPE-40C | -40-100℃ |  |  |  |  |  |  | 39800 |

MPE高精度系列采用德国Julabo温度控制器

※ 性能参数测试条件为：环境温度20℃，输入电源AC220V/50HZ，液体介质为纯净水。

※ 80℃以上使用时，液体介质采用矿物油。

※ 5℃以下使用时，液体介质应加入防冻液（无水乙醇或无水乙二醇）。

※ 工作环境温度：＋5～35℃