GL系列磁力搅拌器

改变国内磁力搅拌器的传统思维全新推出外观新颖、全模具化的升级产品。

产品特点：

1.新颖一体外壳：外壳整体由阻燃增强型塑料成型，抗热抗酸碱及有机溶剂；

2.独特的加热设计：加热盘由铝合金压铸，外部喷涂特氟隆材料，具有其独到的导热效果、良好的抗冷热、耐腐蚀性；

3.双重隔热效果：加热盘底部双重隔热功能充分提高热效，并能避免热量传导至机体；

4.整体的升级：整体成型的机壳及其上部的凸面设计可有效防止在搅拌过程中的液体不慎溢出流入机体内部；

5.直观的温度指示：独特的数字电路设计可准确选择、控制加热盘的温度或通过所配置的传感器直接控制容器内溶液的温度。

技术参数：

| 型号 | GL－3250A | GL－3250B |
| --- | --- | --- |
| 转速rpm | 100－1200 |
| 最大搅拌容量 | 10L |
| 加热温度 | 室温～300℃ | 室温～199℃ |
| 保护温度 | 350℃ | 220℃ |
| 控温方式 | 电子 | 数字式 |
| 控温精度 |  | ±2℃ |
| 外接PT－100传感器 | 无 | 有 |
| 有无正反转功能 | 无 |
| 加热盘直径 | 150mm |
| 加热功率 | 350W |
| 电源 | 220V 50Hz |
| 外形尺寸 | 198×225×115mm |
| 重量 | 2.4 Kg |
| 出厂价（元） | 940 | 1290 |

磁力搅拌器

ML-902磁力搅拌器是仿国外同类产品结合内实际，设计制造的新一代仪器。它具有强磁力搅拌、定时和无级调速的功能，造型小巧、使用简便等优点，深受广大实验室人员的喜爱。

技术参数：

| 型号 | ML－902 |
| --- | --- |
| 搅拌转速 | 0～1400rpm |
| 最大搅拌容量 | 3L |
| 定时范围 | 0～2h |
| 控温范围 | 室温～97℃ |
| 功率 | 350W |
| 电源 | AC220V 50Hz |
| 外形尺寸 | 16×16×14cm |
| 重量 | 3Kg |
| 出厂价 | 750元 |

| 恒温磁力搅拌器H01-1A 特点：特强磁力，适用于高粘度搅拌，数显恒温型，电路的热惯性小。 电源：AC220V±10% 搅拌转速：60-1400r/min无级可调 最大搅拌容量：10000ml 电机转矩：73.5mN.m 加热功率：800W内可调 控温精度：±1℃ 控温范围：室温－150℃ 外形尺寸：280×175×145(mm) 出厂价1280元 | 磁力搅拌器85-2A 特点：无刷直流电机、单搅拌、强磁力 电源：AC220V±10% 电机转矩：20mN.m 搅拌转速：100-2000r/min无级可调 最大搅拌容量：10000ml 形尺寸：220×140×100(mm) 出厂价540元 |
| --- | --- |

X85-2恒温磁力搅拌器

85-2型恒温磁力搅拌器是上世纪85年设计定型的产品，其在国内率先采用无刷直流电机驱动，调速比大，搅拌力强，加热功率可调，使用方便，价格低，二十几年来为广大用户广泛使用，但也随着科技飞速发展，它的升温速度慢，热惯性大，加热盘变黑、变形等缺点也影响了用户日异提高的使用要求。

X85-2（新85-2）型恒温磁力搅拌器是我公司在保持老产品采用无刷直流电机驱动，搅拌力强等优点的基础上，参考国外产品的长处，结合国内实际情况，新设计生产的85-2的更新换代产品。

X85-2搅拌器外壳铝合金压铸，外形美观，结构上可防液体溢入机内，铝合金加热盘，加热功率大，升温快，加热盘温度可直接设定，加热盘温度均匀、稳定，并设有最高温度保护装置，也可和85-2一样用电接点水银温度计控制烧杯内液体温度，广泛使用于化工，医疗等科研、教学等领域。

一、主要技术参数

电源：AC220V±10%

搅拌转速：100～1500 r/min(100-2000 r/min可由用户定制)

最大搅拌容量：5000 ml

电机转矩：20mN·m

加热功率：600W

加热盘温度：室温～300℃

加热盘保护温度：330℃

外形尺寸：245×150×125 (mm)

加热盘尺寸：145mm

出厂价980元

（电接点水银温度计需用户自备）

二、使用方法

1、将搅拌器放置平稳，将两旋钮到OFF位置，接上电源线，插上电源；

2、将存有药液的烧杯放在加热盘正中，并放入搅拌子一个，左边旋钮为调速兼电源开关，将其旋到ON，电源指示灯亮，并顺时针缓慢调节，使烧杯内的搅拌子达到所需要的转速；

3、右边旋钮为加热开关，并可设定加热盘的温度，药液需要加热时，将其旋到加热盘所需设定温度位置，升温指示灯亮，加热盘发热，并将保持所设定的温度，加热盘设定温度应高于药液所需的温度。如要使药液温度快速上升，应将加热盘温度设定得高些，但在药液温度将要到达之前，应将加热盘设定温度降低到略高于药液所需的温度，以免药液超温；如在加热过程中，升温指示灯灭并经过一定时间后，药液温度还未到达，应提高加热盘设定温度，反之，药液温度已到达，升温指示灯还亮，则应降低加热盘设定温度。如按上述操作达不到控温精度，可用电接点水银温度计：将该温度计两引线接在机后两接线柱上。温度计插入药液，并固定在标杆上，设定所需温度，控温精度可提高；

4、搅拌器使用完毕，应将两旋钮旋到OFF位置，拔去电源，待冷却后清洁外表，妥善保管。

三、注意事项

1、电源插座应有良好的接地；

2、本机在使用时，烧杯中的药液不应太满，以免搅拌时溢出；

3、加热盘在工作时温度很高，电源线、温度计引线等应远离，更不能接触；

4、本机不能单独作电炉使用。

四、附件

电源线  一根    标杆  一套   搅拌子  二个

（注：温度计夹需用户自备，如需购买请在订货单中注明）

| 型号 | 搅拌容量（ml） | 搅拌转速（r/min） | 加热功率（W） | 电机转矩（mN.m） | 出厂价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H04-1 | 1000×10 | 100~1300 | 200×10 | 12.5 | 6000 |
| 524 | 2000×4 | 100~1350 | 340×4 | 12.5 | 3600 |
| 85-1C | 2000 | 100~2000 | 200 |  | 360 |
| H05-1 | 3000×4 | 100~1300 | 400×4 | 12.5 | 2400 |
| 95-1 | 3000 | 100~1200 | 350 | 7.6 | 630 |
| SH21-1 | 3000 | 100~1300 | 500 | 12.5 | 680 |
| 94-2 | 3000 | 100~1300 | 400 | 12.5 | 550 |
| 81-2 | 3000 | 100~1300 | 400 | 12.5 | 500 |
| H01-1B | 5000 | 100~2000 | 400 | 20 | 1080 |
| 08-1 | 5000 | 100~2000 | 600 | 20 | 980 |
| 08-2 | 5000 | 100~2000 | 600 | 20 | 1180 |
| X85-2 | 5000 | 100~2000 | 600 | 20 | 980 |
| X85-2S | 5000 | 100~2000 | 600 | 20 | 1180 |
| H01-3 | 10000 | 100~2000 | 800 | 25 | 1180 |
| SH05-3 | 10000 | 100~1800 | 800 | 25 | 1650 |
| SH23-2 | 10000 | 100~2000 | 500 | 20 | 1350 |
| H01-1C | 10000 | 100~2000 | 400 | 20 | 880 |
| H01-1A | 10000 | 100~1800 | 800 | 25 | 1280 |
| SH21-2 | 10000 | 100~2000 | 500 | 20 | 750 |
| 03-2 | 10000 | 100~2000 | 400 | 20 | 650 |
| H97 | 10000 | 100~2000 | 400 | 20 | 606 |
| 85-2 | 10000 | 100~2000 | 400 | 20 | 580 |
| H97-A | 10000 | 100~2000 | 400 | 20 | 674 |
| 08-3 | 20000 | 50~1200 | 2300 | 200 | 5500 |

（注：85-1A,85-1C保修期为半年）